住 宅 使 用 说 明 书

台州市建设规划局印制

住宅使用说明书

欢迎入住由我公司开发建设的住宅，祝愿您全家安居乐业、生活幸福。为使您居住的小区拥有安全、舒适的居住环境，请您迁入新居之前阅读本说明书。

一、您的新居采用  剪力墙   （砖混、框架、框架剪力墙、剪力墙）结构，是  高层   （多层、小高层、高层）住宅，请您切勿随意在墙、梁、柱、板等承重结构及屋面上开洞，更不能擅自拆除，以免影响结构安全。

二、本住宅的楼面设计活荷载为  2.0  KN/㎡，阳台设计活荷载为  2.5  KN/㎡，厨房设计活荷载为  2.0 KN/㎡，卫生间设计活荷载为  2.0 KN/㎡。请您在家具布置或堆载时注意不要超过此限。

三、本幢住宅达到国家规定的  65%  节能标准。外墙墙体保温采用   外墙内保温   （外墙内保温、外墙外保温、外墙墙体自保温）施工，外墙墙体保温设计厚度为   20-30   mm，外墙主要保温材料采用 符合国家标准的  企业生产的   无机轻集料保温砂浆Ⅰ型/反射隔热涂料 建筑节能保温材料,该材料导热系数为 0.070   W/M·K。本幢屋顶采用 挤塑聚苯板建筑节能保温材料，厚度为  64 mm。底层自然通风的架空层顶采用无机轻集料保温砂浆Ⅲ型/岩棉板 建筑节能保温材料，厚度为 30/30  mm。门窗采用  断热铝合金  （断热铝合金、塑钢窗），窗气密性≥  6  级，水密性≥  4  级，抗风压性能≥  4  级，外窗玻璃采用  中空玻璃    。住宅装修前，请您仔细翻阅附图。住宅装修时切勿损坏保温层。

四、太阳能热水系统选购      /        企业生产的          型号太阳能，其维护由     /     企业负责，使用前请您仔细阅读使用说明书。

五、本小区属 宁波荣安物业服务有限公司                        物业管理区域。房屋装修时请事先告知本小区物业服务企业，并办理相关手续，同时须遵守《小区管理规约》等有关约定。

六、厨房、卫生间是住宅重要的功能性部位，请勿随意改变使用功能和管道，以免对楼下、楼上住房和整个系统造成不利影响。

七、为了安全用电，请注意正确使用接地保护装置，室内装修确需改动原有线路时，务必请有资格的电工操作。

八、本小区管道燃气由    台州中燃爱思开城市燃气发展有限公司  公司负责安装施工和维修保养，业主在使用管道燃气前，请仔细阅读该公司提供的《用户须知》。

九、本小区自来水由   台州水司清泉市政工程有限公司      公司负责安装施工和维修保养。

十、本小区高层（小高层）电梯选用上海三菱电梯有限公司生产的      LEHY系列    型号电梯，由上海三菱电梯有限公司台州分公司维修保养。业主在使用时，须在小区物业服务企业的指导下按核定的荷载使用，不得过载使用电梯。

十一、请遵守物业管理和《小区管理规约》等有关规定，倾倒垃圾，安装空调、晒衣架，封闭阳台，增设保安窗、门，安装太阳能等涉及公共行为事项前，敬请服从小区物业管理的规定，并到小区物业服务企业申请备案。

十二、请积极参加小区业主大会，配合业主委员会的工作，关心居委会和业主委员会的活动。

十三、本住宅实行质量保修服务，您可按《住宅质量保证书》指明的内容，获得保修服务。

十四、本公司以服务居民为经营宗旨，竭诚为广大居民建设质量可靠、方便舒适、环境优美的新居，欢迎您多提宝贵意见。

十五、其它需要说明的事项：

（一）            X                            ；

（二）            X                            ；

（三）            X                            ；

（四）            X                            ；

（五）            X                            。

十六、业主在装修时，切勿擅自拆改房屋承重结构或随意改变房屋使用功能，确须拆改房屋承重结构或改变房屋使用功能的，须征得相邻关系人的书面同意意见和取得原房屋设计单位的联系单，经房屋管理部门批准后，方可实施，否则造成的后果均由业主负责。

- 房屋平面布置图详见《浙江省商品房买卖合同》附件一。其中承重墙体用黑色实体表示。

| 项目名称 | 金成华府 |
| --- | --- |
| 开发单位 | 台州荣城置业有限公司 |
| 单位地址 | 浙江省台州市椒江区葭沚街道杨家桥108号 |
| 法定代表人 | 余挺 |
| 联系电话 | 0576-89065666 |
| 施工单位 | 浙江天苑景观建设有限公司 |
| 设计单位 | 宁波市房屋建筑设计院有限公司 |
| 监理单位 | 浙江康正工程管理有限公司 |
| 质监单位 | 台州市椒江区建筑工程质量安全监督站 |
| 竣工日期 | 2022年5月30日 |